## Slide 1
AFET VE ACİL DURUMLARDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR ÖĞR. GÖR. NURAY DEMİRALP BOZKURT MESLEK YÜKSEK OKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI

## Slide 3: Kişisel Koruyucu Donanım
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), mühendislik ve idari kontrollerin mümkün olmadığı veya uygulanmadığı durumlarda işyerinde yaralanmayı önlemek için giyilen her türlü güvenlik ekipmanıdır.
Yaralanma veya yaralanmaya neden olabilecek tehlikeler nedeniyle gerektiğinde KKD sağlanmalıdır. Bunlar mühendislik, iş uygulamaları ve/veya idari kontrollerin yerini tutmaz.
KKD tehlike ile çalışanların teması arasında bir bariyer oluşturur. Tehlikeyi ortadan kaldırmazlar, dolayısıyla ekipman arızalanırsa maruz kalma meydana gelir. Bu nedenle koruma sağlamak amacıyla daima giyilmeleri gerekir.

## Slide 4: OSHA KKD Standardı
29 CFR 1910.132
OSHA Standartına göre; işverenlerin yükümlülükleri;
Tehlikelerin mevcut olup olmadığını belirlemek için risk değerlendirilmesinin yapmak,
Etkilenen her çalışana uygun KKD‘yi seçmek ve sağlamak,
Çalışanlara KKD'nin doğru şekilde nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

## Slide 5: KKD Seçimi ve Eğitimi
KKD
Güvenli tasarım ve yapıya sahip olmalıdır.
Hijyenik ve güvenilir olmalıdır.
Her çalışana iyi bir uyum sağlamalıdır.
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
KKD Eğitimi
  Hangi KKD gereklidir?
  KKD'nin doğru şekilde takılması, çıkarılması, ayarlanması ve giyilmesi,
  KKD'nin sınırlamaları
  KKD'nin uygun bakımı, bakımı, kullanım ömrü ve imhası.
Notes: Tehlikelerin mevcut olması halinde işveren:
  Belirlenen tehlikeler için etkilenen her çalışanın uygun KKD'yi seçin ve kullanmasını sağlayın
  Seçim kararlarını iletin
  Her çalışana uygun KKD'yi seçin

## Slide 6: Vücuda Giriş Yolları
Solunum
Absorbsiyon
Sindirim
Enjeksiyon
Tehlikeleri ve kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmek güvenliğinizin anahtarıdır!
KKD kullanarak bir bariyer oluşturun!

## Slide 7: KKD Türleri
Göz ve Yüz Koruması
Solunum Koruması
Kafa Koruması
Ayak Koruması
El Koruması
İşitme Koruması
Vücut Koruması
Düşme Tehlikesine Karşı Koruma

## Slide 8: Kafa Koruması
Kafa Koruması:
Kafa yaralanmalarının sık nedenleri
  Yukarıdan düşen nesnelerin kafaya çarpması,
  Başın açıktaki borular veya kirişler gibi sabit nesnelere çarpması,
  Elektrik tehlikeleriyle başın teması.
Kaynak: OSHA
Notes: “Koruyucu kask veya baret takmak, bir çalışanın kafasını yaralanmadan korumanın en kolay yollarından biridir. Baretler, çalışanları darbe ve delinme tehlikelerinin yanı sıra elektrik çarpması ve yanık tehlikelerinden de koruyabilir. İşverenler, aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olması durumunda çalışanlarının baş koruması kullanmasını sağlamalıdır:
Nesneler yukarıdan düşebilir ve kafalarına çarpabilir;
Başlarını açıktaki borular veya kirişler gibi sabit nesnelere çarpabilirler; veya
Elektrik tehlikelerine kazara kafa teması olasılığı vardır. (OSHA Yayını 3151-12R, 2003)

## Slide 9
Baret sınıfları:
  SINIF G (Genel)
    Darbeye, nüfuza karşı koruyun
    Düşük voltajlı elektrik koruması (2.200 volta kadar test edilmiştir)
Notes: https://www.osha.gov/Publications/osha3151.html
“Günümüzde piyasada pek çok baret türü mevcut. ANSI standart gerekliliklerini karşılayan koruyucu başlık seçmenin yanı sıra işverenler, çalışanların işyerindeki potansiyel tehlikelere karşı uygun koruma sağlayan baretler giymelerini sağlamalıdır. İşverenlerin bu seçimi yaparken elektrik tehlikeleri de dahil olmak üzere tüm potansiyel tehlikeleri anlaması önemlidir. Bu, kapsamlı bir tehlike analizi ve mevcut farklı koruyucu başlık türlerine ilişkin farkındalık yoluyla yapılabilir."
(OSHA Yayını 3151-12R, 2003)
Sınıfı baretler, bina inşaatı, gemi yapımı, kerestecilik ve imalat gibi genel hizmet amaçlı kullanıma yöneliktir. G Sınıfı baretler darbelere karşı iyi koruma sağlar ancak voltaj koruması sınırlıdır (2.200 voltta test edilmiştir).

## Slide 10: Baret
  SINIF E
    Elektrik/kamu hizmetleri için tasarlanmıştır.
    Düşen nesnelere ve darbelere karşı koruma sağlar.
    Yüksek voltaja karşı elektrik koruması ( 20.000 volta kadar test edilmiştir)
  SINIF C
    Konfor için tasarlandı; sınırlı koruma sunar.
    Sabit nesnelere çarpabilecek kafaları korur.
    Düşen nesnelere veya elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamaz.
Notes: E Sınıfı baretler elektrik/kamu hizmeti işleri için tasarlanmıştır. Düşen nesnelere karşı koruma sağlarlar ve daha yüksek voltaj seviyelerine sahip iletkenlere karşı koruma sağlarlar (20.000 voltta test edilmiştir).

## Slide 11: Baş Koruma
Tip 2
Sınıf G
Tip 1
Başın üstüne gelen bir darbenin darbe kuvvetini azaltmak
2200 volta dayanacak şekilde test edilmiştir.
Hem yandan darbelere hem de kafanın üstüne gelen darbelere karşı koruma sağlar
E sınıfı
C sınıfı
20.000 volta dayanacak şekilde test edilmiştir.
Elektrik koruması yok.

## Slide 12
Göz ve Yüz Koruması:

## Slide 13: KKD Türleri
Emniyet gözlükleri
  Tehlikeli kimyasal ve parçacıkların orta dereceli darbelerine karşı koruma sağlamak için kullanılır.

## Slide 14: KKD Türleri
Doğrudan havalandırmalı
Dolaylı havalandırmalı
Havalandırmasız
Buğulanabilir ve lensin sık sık temizlenmesini gerektirebilir
Hava sirkülasyonuna izin vererek buğulanmayı önler.
Büyük parçacıkların gözlüğün içine doğrudan geçişine izin vermez.
Koruyucu Gözlük
Gözleri ve gözleri hemen çevreleyen yüz bölgesini darbelere, toz ve sıçramalara karşı koruma sağlar.
Notes: Gözleri ısı tehlikelerinden korumak için birincil koruma olarak koruyucu gözlükler kullanılır. Gözlükler gözlerin etrafında koruyucu bir conta oluşturarak nesnelerin veya sıvıların gözlüklerin altına veya çevresine girmesini önler. Bu özellikle sıçrayabilecek erimiş metallerle veya çevresinde çalışırken önemlidir.
Çalışanlar yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında birincil koruyucuların sağladığının ötesinde ek korumaya ihtiyaç duyulabilir. Şiddetli sıcaklıklara maruz kalma durumunda ısıyı yansıtan yüz koruyucuyla birlikte güvenlik gözlükleri kullanın. Güvenlik gözlüklerini seçerken belirli lens, çerçeve ve havalandırma seçeneklerini göz önünde bulundurun.
Havalandırmalı gözlükler hava dolaşımına izin verirken havadaki parçacıklara, toza, sıvılara veya ışığa karşı koruma sağlar.

## Slide 15
Yüz Koruyucu Maskeler
  Yüzü tozlardan, sıçrama potansiyeli olan tehlikeli sıvılardan korur.
  Kalkanlar göz koruması için değil yüz koruması içindir.
  Gözleri korumak için, yan siperlikli güvenlik gözlükleri veya yüz siperinin altına koruyucu gözlük takın.
Notes: https://www.osha.gov/SLTC/etools/eyeandface/ppe/impact.html#faceshields
“Yüz kalkanları, yüzün tamamını veya bir kısmını uçan parçalar, nesneler, büyük talaşlar ve parçacıklar gibi darbe tehlikelerinden korumayı amaçlamaktadır. Yüz siperlikleri tek başına kullanıldığında çalışanları darbe tehlikelerinden korumaz . Tek başına gözlük veya koruyucu gözlüklerin sağladığının ötesinde ek koruma sağlamak için, toz veya olası sıçramaların olmadığı durumlarda bile yüz siperlerini koruyucu gözlük veya koruyucu gözlüklerle birlikte kullanın." (OSHA Göz ve Yüz Koruma eTool , 2002)

## Slide 16
Buharlar
Tozlar
Sisler
Dumanlar
Spreyler
Gazlar
Aerosollar
Sisler
Solunum Koruması
Bu kirletici maddeler solunum yolunun solunabilen (burun) bölgesinden solunabilen (akciğer) bölgesine kadar herhangi bir yere yerleşebilir.
Solunum maskeleri NIOSH onaylı olmalıdır

## Slide 17: Solunum Sistemi Koruyucuları
Yarım yüz maskesi: Solunum koruması sağlar ancak yüz ve göz koruması sağlamaz. Yarım yüz maskeleri C Seviye koruma için önerilen minimum koruma seviyesidir.
Tam yüz gaz maskesi: Göz, yüz ve solunum koruması sağlar. Kirli havanın girmesini önleyecek şekilde yüze tam oturan tam yüz maskesi kalıplaşmış butil kauçuktan yapılmıştır.
Tam yüz maskeleri; hava yastığı, baş bağları, göz camları, giriş valfi, ses aktarıcısı, çıkış valfi, filtre tutucusu ve filtre bölümlerinden oluşur. Filtre, ortamdaki zararlı maddeleri süzmeye yarayan aygıttır.
Aerosol filtre ve karbon filtre olarak çeşitleri mevcuttur.
Hangi tür maddeye karşı koruma sağlanacaksa ona uygun filtre seçilmelidir.

## Slide 18: Diğer Solunum Sistemi Koruyucuları
Tüple temiz hava beslemeli solunum cihazları:
  Kısa süreli acil müdahale
Hortumla temiz hava beslemeli:
  Kapalı alanda uzun süreli çalışma

## Slide 19: Solunum koruma
Mühendislik kontrolleri mümkün olmadığında veya uygulandığında
Maruz kalma seviyeleri izin verilen maruz kalma sınırını (PEL) aştığında
PEL'in aşılmasına neden olabilecek bakım ve onarım faaliyetleri için
Kirleticinin türü ve/veya konsantrasyonunun bilinmediği acil müdahale sırasında

## Slide 20: Ayak Koruması
Çalışanların ayak yaralanması tehlikesi bulunan alanlarda bulunması durumunda gereklidir.
Düşen ve yuvarlanan nesneler
Kayma tehlikeleri veya tabanı delen nesneler ve
Çalışanların elektrik tehlikelerine maruz kaldığı yerler

## Slide 21: El Koruması
Zararlı maddelerin cilt tarafından emilmesi
Ciddi kesikler veya yırtılmalar
Şiddetli sıyrıklar
Delinmeler
Kimyasal yanıklar
Termal yanıklar
Zararlı aşırı sıcaklıklar
Koruma tehlikeyle uyumlu olmalıdır!

## Slide 22
Kıvılcımlardan veya pürüzlü yüzeylere sürtünmeden kaynaklanan yaralanmalara karşı koruma sağlayın
sıcağa veya soğuğa karşı korur ve yalıtır
nitril, vinil, neopren vb. kimyasal maddelere karşı koruma sağlar
kesik ve çiziklere karşı; keskin aletlerle yaygın olarak kullanılır
ellerinizi yoğun ısıdan koruyun; genellikle erimiş malzemelerle kullanılır
hafif tahriş edici maddelere karşı korur
Kumaş Eldivenler
Deri eldivenler
Kimyasallara Dayanıklı Eldivenler
Metal Örgü Eldiven
Aluminize Kumaş Eldivenler
Tek kullanımlık eldivenler

## Slide 23: Eldiven Takma ve Çıkarma
Kaynak: NIOSH

## Slide 24: İşitme Koruması
Gürültü istenmeyen bir sestir. Gürültü seviyesine maruz kalma, OSHA eylem seviyesi olan 85dBA'da veya bu seviyenin üzerinde olduğunda işitme koruması gereklidir.
İşitme kaybı, kulağın hassas yapılarının (duyu hücrelerinin) hasar görmesi sonucu oluşur; bu, çalışanın haberi olmadan gerçekleşir.
İşitme kaybına neden olan hasarın oluştuğu bölge

## Slide 25: İşitme Koruması Türleri
Üç tür işitme koruması vardır:
Kulaklıklar
Kulak tıkaçları
Kulak kapakları veya bantları

## Slide 26: Vücut Koruması
A Seviye Kişisel Koruyucu Ekipman:
A seviye KKE tam yüz maske ile kaplı pozitif basınçlı solunum cihazı, tam geçirimsiz, buhar-sızdırmaz koruyucu kıyafet, iç ve dış eldivenler ve botlardan ibarettir.
OSHA düzenlemelerine göre, ortamdaki tehlikenin türü bilinmiyorsa, bu tehlikeye müdahalede bulunan personelin A seviye KKE giymesi gereklidir.
A Seviye KKE mevcut olan en yüksek düzeyde solunum ve cilt koruması sağlar.
En üst düzeyde solunum, deri, göz ve mukoza koruması gerektiğinde A seviye KKE giyilmelidir.
Yüksek derece tehlike arz eden maddenin varlığında ya da şüphelenildiğinde ve kapalı ortamlarda A seviye KKE personel için yüksek koruma sağlar.
Pozitif basınçlı solunum cihazının aparatı ile tam yüz maskesine doğal, kuru basınçlı hava sağlanır.

## Slide 27: Vücut Koruması
B Seviye Kişisel Koruyucu Ekipman
B seviye KKE tam yüz maske ile donatılmış pozitif basınçlı solunum cihazı, kimyasal maddelere dayanıklı ve başlıklı elbise, iç ve dış eldivenler ile botlardan oluşmaktadır.
A seviye ekipmandan farkı koruyucu giysinin özelliği ile ilgilidir.
Geçirimli malzemeden üretilmiştir. Fakat tam geçirimsiz olmayan kıyafetler de kullanılabilir.
En yüksek düzeyde solunum koruması ancak daha az cilt ve göz koruması gerektiğinde B seviye KKE kullanılır.
B seviye KKE koruması, ajanın türü biliniyorsa ve belirgin maruziyet (izleme, örnekleme ve diğer analiz yöntemleri) sırasında ve ilk saha girişlerinde kullanılır.

## Slide 28: Vücut Koruması
C Seviye Kişisel Koruyucu Ekipman
C Seviye KKE tam yüz veya yarım yüz hava temizleyici maske, kimyasal koruyucu kıyafet, iç dış dayanıklı eldiven, botlar ve yüz siperliğinden oluşmaktadır.
C seviye KKE havadaki madde türü biliniyorsa, havadaki konsantrasyonu ölçüldüyse hava temizleyici respiratörlerin kullanılmasına yönelik kriterler karşılandıysa, cilt ve göze bulaşma olasılığı düşük ise kullanılır.
C seviye KKE sağlık personeli tarafından kontamine hastaların tedavi ve bakımı sırasında ve fazla koruma seviyesi gerektirmeyen dekontaminasyon sonrası müdahale alanında kullanımı uygun görülmüştür.
Ancak ortamdaki havanın periyodik olarak izlenmesi gerekir.
B seviye ekipman ile aynı derecede cilt koruması ancak daha düşük düzeyde solunum koruması sağlar.
C seviye KKE aynı zamanda dış veya iç kontaminasyondan kaynaklanan radyasyon yaralıların tedavisinde giyilmesi önerilmektedir.

## Slide 29: Vücut Koruması
D Seviye Kişisel Koruyucu Ekipman
D seviye KKE, öncelikle bir çalışma üniformasıdır.
Ortamda bilinen bir tehlike yoksa herhangi bir tehlikeli maddenin solunması veya tehlikeli madde ile doğrudan temas etmesi olasılığı yoksa kullanılmalıdır.
Minimum cilt koruması sağlarken solunum koruması sağlamaz.
Olası bir solunum veya cilt maruziyetinin bulunduğu durumlarda solunum ve cilt korumasını sağlayan bileşenleri ile kullanılır.
D seviye KKE, aynı zamanda dekontaminasyon sonrası alanlarda ve radyasyon ile ilgili dış kontaminasyon riskinin düşük olduğu ortamlarda kullanılabilir.

## Slide 33: KKD'nin Bakımı
Kullanmadan önce ve sonra KKD'yi hasar açısından daima kontrol edin
Saklamadan önce KKD'yi temizleyin
Hasarlı KKD'yi atın ve değiştirin
KKD'yi uygun şekilde saklayın ve onlara zarar verebilecek ısı, ışık, nem vb. gibi koşullardan kaçının.
Hasarlı bir KKD'yi onarmayın veya onarmayın

## Slide 34
ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÖNCE KENDİ GÜVENLİĞİMİZ…. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.