## Slide 1: Ambulans Ekipmanları Dersi
5.HAFTA
Taşıma Ekipmanları-I

## Slide 2
Ambulans Ekipmanları
Taşıyıcı Ekipmanlar
Sabitleme Ekipmanları
Acil Yardım Ekipmanları
Haberleşme Ekipmanları
Teknik Ekipmanlar
Güvenlik Ekipmanları

## Slide 3: Taşıyıcı Ekipmanlar
Ana Sedye
Kombinasyon Sedye
Vakum Sedye
Faraş Sedye
Sırt Tahtası

## Slide 4: Ana Sedye

## Slide 5: Ana Sedye Nedir?
Ambulansların en temel taşıma ekipmanıdır.
Hasta/yaralıyı güvenli şekilde taşımak için kullanılır.
Ambulans içindeki sabitleme sistemine monte edilir.

## Slide 6: Ana Sedye Özellikleri
Tekerlekli ve hareketli yapı.
Katlanabilir ayak sistemi.
Yükseklik ayarı yapılabilir.
Çelik/alüminyum alaşımlı hafif ama dayanıklı malzeme.

## Slide 7: Güvenlik Unsurları
Sabitleme kemerleri (göğüs, bel, bacak).
Baş ve boyun destek aparatları.
Ambulans içi kilitleme mekanizması.
Kaymayı ve devrilmeyi önleyen tekerlek frenleri.

## Slide 8: Ek Donanım Özellikleri
Oksijen tüpü yuvası.
Serum askısı.
Tıbbi malzeme bölmeleri.
Monitör ve ventilatör bağlama aparatı.

## Slide 9: Kullanımda Dikkat Edilecekler
Kullanım öncesinde sedyenin kilit, fren ve sabitleme sistemleri mutlaka kontrol edilmelidir.

## Slide 10
Sedye üzerinde hasta/yaralı varken kemerler ve sabitleme aparatları eksiksiz bağlanmalıdır.

## Slide 11
Taşıma sırasında en az iki sağlık personeli görev almalıdır.

## Slide 12
Ambulans içine alınırken sedye ray sistemine tam oturtulup kilitlendiğinden emin olunmalıdır.

## Slide 13
Kullanım sonrası sedye mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

## Slide 14: Uygulama Basamakları
Sedye Hijyeni ve Araçtan Çıkarma: Yatış şiltesinin üzerine tek kullanımlık koruyucu kılıf serilir; ardından ana sedye kilit mekanizması çözülerek ekipman araç dışına alınır ve tekerleklerin işlevsel şekilde açılıp açılmadığı gözle kontrol edilir.
Senkronize İndirme ve Hastayı Alma: Karşılıklı konumlanan iki sağlık personeli, sedye başındaki görevlinin sesli komutuyla (1, 2, 3) tekerlek mandallarına basarak sedyeyi alt seviyeye indirir; ardından vaka sedye üzerine emniyetli bir biçimde yerleştirilir.
Çok Noktalı Kemer Güvenliği: Hastanın sabitlenmesi amacıyla yan ve omuz emniyet kemerleri bağlanır; bu esnada gergi mekanizmalarının çalışırlığı ve yedek kemerlerin mevcudiyeti titizlikle kontrol edilir.
Koordineli Kaldırma ve Sürüş Kontrolü: Ekip liderinin sayım komutu eşliğinde karşılıklı iki personel sedyeyi kontrollüce yukarı kaldırır; alt tekerlek mekanizmasının tam kilitlendiğinden emin olunduktan sonra, nakil esnasında hastanın ve sedyenin baş kısmı ambulans yönüne bakacak şekilde harekete geçilir.
Ambulansa Kabul ve Kilitleme: Karşılıklı duran iki görevli vasıtasıyla sedye ambulans kabinine sürülerek yuvasına yerleştirilir ve sabitleme mekanizması devreye sokulur; ardından kilit sisteminin oturduğu tekrar kontrol edilir.
Sürücü Onayı ve Çift Aşama Güvenliği: Sedye yerine oturduktan sonra sürücü personeli tarafından hem sedye kilidi hem de ambulansın arka kapı kilidi iki aşamalı (iki kez) kontrol edilir; tam kilitlenme sağlandıktan sonra araç güvenle hareket ettirilir.
İndirme ve Son Transfer Protokolü: Varış noktasında hastanın tahliyesi için kilit butonuna basılır; karşılıklı iki personelin çekme kuvvetiyle sedye dışarı alınırken tekerleklerin açık pozisyona geldiği teyit edilerek nakil tamamlanır.

## Slide 15: Kombinasyon Sedye

## Slide 16: Kombinasyon Sedye Nedir?
Tekerlekli sandalye ve sedye özelliklerini birleştiren taşıma ekipmanıdır.
Hem oturur hem yatar pozisyonda kullanılabilir.
Dar alanlarda hasta naklini kolaylaştırır.

## Slide 17: Yapısal Özellikleri
Hafif ve dayanıklı alüminyum gövde.
Katlanabilir ve portatif tasarım.
Tekerlekli sistem sayesinde kolay taşınabilir.
Sabitleme kemerleri ile güvenlik sağlar.

## Slide 18: Kullanım Alanları
Dar merdivenli binalar ve asansörlü yapılar.
Ev içi hasta transferleri.
Ambulansa nakil sırasında kısa mesafe taşıma.
Hareket kabiliyeti sınırlı ama bilinci açık hastalar.

## Slide 19: Kullanımda Dikkat Edilecekler
Hasta pozisyonu (oturur/yatar) ihtiyaca göre ayarlanmalıdır.
Oturur pozisyonda sabitleme kilidi takılmalıdır.
Sabitleme kemerleri mutlaka kullanılmalıdır.
Tekerlekler ve fren sistemi kontrol edilmelidir.
Kullanım sonrası katlanıp temizlenmelidir.

## Slide 20: Uygulama Basamakları
Hastayı Önceden Bilgilendirme: Uygulanacak tıbbi prosedür ve nakil süreci hakkında hastaya detaylı ve rahatlatıcı bir açıklama yapılır.
Sedye Konumlandırma ve İlk Kaldırma: Aktarımın gerçekleştirileceği ana sedyenin yanına yaklaşılır; sedyenin denge merkezini oluşturan orta metal bölümünden kavranarak yukarı doğru güvenle kaldırılır.
Sedyeyi Açma ve Mekanizmayı Kurma: Baş bölgesinden çekilerek tam düz (180 derecelik) bir açıya getirilen sedyenin gövde demirleri, katlanma yuvalarına tam oturacak şekilde aşağı doğru kilitlenir.
Tekerlek ve Güvenlik Kilidi Aktivasyonu: Alt bölümde yer alan tekerlekler yuvalarına yerleştirilerek açılır ve sedyenin istemsiz hareket etmesini önlemek amacıyla emniyet kilidi devreye sokulur.
Kolları Açma ve Hastayı Yerleştirme: Sedye başındaki taşıma/tutamak kolları uygun konuma getirilir ve hasta doğru transfer teknikleri kullanılarak sedye üzerine dikkatlice transfer edilir.
Kemer Güvenliği: Hastanın düşmesini ya da kaymasını önlemek amacıyla emniyet kemerleri bağlanır ve hastayı rahatsız etmeyecek şekilde ideal sıkılıkta ayarlanır.
Hastanın Pozisyonunu Düzenleme: Güvenli bir transfer için hastadan ellerini ön tarafta birleştirmesi rica edilir.
Zemin Kontrolü ve Sürüş Hazırlığı: Nakil öncesinde yol hattı ve zemin kontrol edilir; sedye hafifçe arkaya doğru eğilerek sürüş için en uygun pozisyona getirilir.
Ayak Emniyeti ve Dik Konuma Geçiş: Sedye dik pozisyona getirilmeden hemen önce hasta uyarılır ve ayaklarının mekanizma altına sıkışmaması için gerekli kontroller yapılır.
Harekete Geçme: Zemin şartlarının uygunluğu onaylandıktan sonra sedye kontrollü bir şekilde itilerek taşıma işlemi başlatılır.

## Slide 21: KAYNAKLAR
https://cankiriiasb.saglik.gov.tr/TR-265065/ana-sedye-kullanim-talimati.html
Koçak, H., Sarı, B., Usta, G., & Aslan, R. (2021). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberi. https://ayayder.org/icerik/ayay-mesleki-beceri-uygulama-rehberi

## Slide 22
TEŞEKKÜRLER