## Slide 1: Ambulans Ekipmanları Dersi
7.HAFTA
Sabitleme Ekipmanları-I

## Slide 2
Ambulans Ekipmanları
Taşıyıcı Ekipmanlar
Sabitleme Ekipmanları
Acil Yardım Ekipmanları
Haberleşme Ekipmanları
Teknik Ekipmanlar
Güvenlik Ekipmanları

## Slide 3: Sabitleme Ekipmanları
Boyunluk
KED Yeleği
Traksiyon Ateli
Şişme Atel Seti
Vakum Atel Seti

## Slide 4: Boyunluk (Cervical Collar)

## Slide 5: Servikal Collar (Boyunluk) Nedir?
Boyun omurlarını sabitlemek için kullanılan tıbbi destek aracıdır.
Omurga yaralanması şüphesi olan hastalarda baş-boyun hareketini kısıtlar.
Taşıma sırasında ikincil yaralanmaları önler.

## Slide 6: Yapısal Özellikleri
Sert plastik veya yarı sert sünger malzemeden yapılır.
Ayarlanabilir (adjustable) ve tek boyutlu modelleri vardır.
Ön kısmında trakea açıklığı bulunur → solunum ve acil girişimler için.
Hafif, radyolusent ve kolay temizlenebilir yapıdadır.

## Slide 7: Kullanım Alanları
Trafik kazalarında boyun travması şüphesi.
Yüksekten düşme.
Baş, boyun ve omurga travmalı hastalar.
Bilinci kapalı ve travma öyküsü olan olgular.

## Slide 8: Kullanımda Dikkat Edilecekler
Boyunluk takılmadan önce hastanın başı sabit tutulmalıdır.
Doğru boyut seçilmeli ve boyuna uygun şekilde ayarlanmalıdır.
Çok sıkı olmamalı → solunumu ve dolaşımı engellememeli.
Takıldıktan sonra hastanın hareketi minimumda olmalıdır.
Kullanım süresince hasta sürekli izlenmelidir.

## Slide 9: Uygulama Basamakları
Saha Güvenliği : Uygulama alanında gerekli emniyet tedbirleri alınır; müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personeli, medikal eldivenler dahil olmak üzere kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz şekilde kuşanır.
Servikal Koruma ve Ekip Pozisyonlanması: Kazazedenin boyun anatomisine uygun koruyucu yakalık (boyunluk) yerleştirilir; bir görevli baş-boyun hattını sürekli sabit tutarken, diğer ekip üyeleri hastanın yan tarafına geçip omurga düzlemini koruyacak çapraz tutuş pozisyonuyla diz çöker.
Senkronize Çevirme ve Vertebral Muayene: Baş ucundaki lider personelin sesli komutuyla hasta, anatomik aksı bozulmadan bütünsel olarak (kütük tekniğiyle) yana çevrilir; bu esnada ortadaki görevli hastanın omurga hattını hassas bir şekilde palpe ederek muayene eder.
Ekipman Entegrasyonu ve Sırtüstü Transfer: Spinal tahta hızlıca hastanın arkasına doğru çekilerek konumlandırılır; yine ekip liderinin yönlendirmesiyle vaka, tahtanın üzerine kontrollü ve yumuşak bir hareketle geri yatırılır.
Merkezi Eksen Hizalaması: Baş bölgesini yöneten personelin talimatı doğrultusunda, hastanın gövdesi omurga tahtasının tam orta eksenine gelecek şekilde hassasça kaydırılarak hizalanır.
Gövdesel İmmobilizasyon: Başın lateral hareketlerini tamamen engellemek adına baş tespit yastıkları yerleştirilerek alın ve çene bantları gerdirilir; ardından tüm vücut mekaniğini sabitlemek amacıyla örümcek kemer sistemiyle tam kilitlenme sağlanır.

## Slide 10: KED Yeleği (kendrıck extrıcatıon devıce)

## Slide 11: KED Yeleği Nedir?
Özellikle araç içi kazalarda omurga yaralanması şüphesi olan hastaların güvenli çıkarılmasını sağlar.
Sert destekli kumaştan yapılmış, gövdeye sarılan bir sabitleme yeleğidir.

## Slide 12: Yapısal Özellikleri
Vücuda uyum sağlayan esnek gövde yapısı.
Sert destek panelleri → omurga stabilizasyonu sağlar.
Gövde, bacak ve baş sabitleme kemerleri.
Çoğu modelde taşıma kulpları bulunur.
Radyolusent → görüntüleme sırasında çıkarılması gerekmez.

## Slide 13: Kullanım Alanları
Araç içi trafik kazaları.
Dar alanlarda sıkışmış yaralıların çıkarılması.
Omurga yaralanması şüphesi olan travmalı hastalar.
Baş, boyun, gövde sabitleme gerektiren durumlar.

## Slide 14: Kullanımda Dikkat Edilecekler
Yelek takılmadan önce baş mutlaka sabitlenmelidir.
Sabitleme sırasında kemerler çok sıkı olmamalı → dolaşımı engellememeli.
Hastanın solunumu ve konforu sürekli izlenmelidir.
Uzun süreli kullanımda göğüs basıncına dikkat edilmelidir.

## Slide 15: Uygulama Basamakları
Servikal Koruma ve Yeleğin Yerleştirilmesi: Bir sağlık personeli yaralının arkasına geçerek baş ve boyun bölgesini manuel olarak stabilize eder ve servikal boyunluk takar; bu manuel destek hasta omurga tahtasına alınana kadar kesintisiz sürdürülürken, vaka hafifçe öne eğilerek kurtarma yeleği sırt kısmına yerleştirilir.
Gövde Kemerlerinin Protokole Uygun Bağlanması: Yeleğin ön kısmındaki üç renkli kemer sırasıyla sabitlenir; önce ortadaki sarı kemer, ardından alttaki kırmızı kemer takılıp sıkılır, en üstteki yeşil kemer ise bu aşamada gevşek bırakılır.
Sabitleme : Sağ ve sol bacak kemerleri kendi taraflarındaki bacakların altından geçirilerek arkadaki yuvalarına kilitlenir ve basıyı engellemek için araya pamuk tampon konur; boyun yastığı yerleştirildikten sonra alın ve çene bantları yeleğe çapraz şekilde sabitlenir, son olarak yeşil kemerin altına el konularak hastanın solunumu kontrol edilir
Omurga Tahtasına Transfer: Yaralının oturduğu koltuğun hemen yan sınırına uzun omurga tahtası konumlandırılır; ardından kazazede düzlemi korunarak, minimum hareketle ve dikkatlice döndürülerek tahtanın üzerine transfer edilir.
Gevşetme ve Tam Stabilizasyon: Yaralı omurga tahtası üzerine alındıktan sonra alt bacak kemerleri çözülerek bacakların düz pozisyona gelmesi sağlanır; vaka yelekle birlikte tahtaya tamamen alındıktan sonra öndeki üç gövde kemeri yavaşça gevşetilerek işlem tamamlanır.

## Slide 16: KAYNAKLAR
https://acilafet.saglik.gov.tr/
https://www.acilcalisanlari.com/omurga-stabilizasyonu-immobilizasyonu.html
Koçak, H., Sarı, B., Usta, G., & Aslan, R. (2021). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberi. https://ayayder.org/icerik/ayay-mesleki-beceri-uygulama-rehberi

## Slide 17
TEŞEKKÜRLER